ETKİLEŞİMLİ TAHTA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

KAPSAM	2

TANIM ve KISALTMALAR	2

1.	GENEL ŞARTLAR	3

2.	ETKİLEŞİMLİ TAHTA	5

3.	TESTLER	12

4.	ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇERÇEVESİ	14

5.	GARANTİ, STANDART ve KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR	21

6.	SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME	24

7.	MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA	24

8.	ET TAKİP SİSTEMİ	24

EKLER:	25

ETKİLEŞİMLİ TAHTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

# KAPSAM

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ve İdari şartnameye ekli listede yeralan okullardaki derslik, laboratuvar, atölye, idari ve sosyal alanlarda öğretmen, öğrenci ve idarecilerin öğrenme-öğretme ortamlarından faydalanmaları için Etkileşimli Tahta alım, kurulum, garanti, etiketleme ve dağıtımlarını kapsamaktadır.

# TANIM ve KISALTMALAR

İşbu şartnamede geçen ve aşağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça başka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karşılarında belirtilen anlama gelecektir.

| “MEB” | : Milli Eğitim Bakanlığı, |
| --- | --- |
| “YEĞİTEK” | : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, |
| “İdare” | : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, |
| “Okul” | : Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, |
| “Sınıf” | : Eğitim öğretim ortamı, |
| “ETB” | : Etkileşimli Tahta Bilgisayarı; Etkileşimli Tahtada bulunan, LED ekrana uyumlu konnektör aracılığıyla bağlı bilgisayar, |
| “ET" | : Etkileşimli Tahta; Dokunmatik LED Ekran + Etkileşimli Tahta Bilgisayarı + Etkileşimli Tahta Çerçevesi’nden oluşan düzenek, |
| “Bağlantı Prizi” | : Alt yapı firmasınca gerçekleştirilecek 220 Volt, RJ-45, USB, HDMI bağlantı noktası, |
| “Sözleşme” | : Etkileşimli Tahta ihalesi kapsamında İdare ile Yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşma, |
| “İstekli” | : Etkileşimli Tahta ihalesine teklif veren tedarikçi, |
| “Yüklenici” | : Etkileşimli Tahta İhalesi üzerine kalan ve sözleşme imzalanan İstekli. |

# GENEL ŞARTLAR

İstekli, Teknik ve İdari Şartnamedeki tüm maddelerin ihale sonrasında imzalanacak sözleşmenin ekini teşkil ettiğini kabul edecektir.

İşbu şartname kapsamında Yüklenici tarafından İdareye sağlanacak malzeme ve hizmete ilişkin, herhangi bir patent, müseccel marka hakkı olması, yazılımın, dokümanın veya herhangi bir hizmetin,  üçüncü şahıslar tarafından kendilerine ait olduğunun iddia edilmesi vb. durumlarda cezai müeyyideler ve her tür maddi manevi zarardan, Yüklenici sorumludur. Bu zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecek ve bu nedenle hiçbir şekil ve surette İdareye rücû edilemeyecektir.

Teklif edilecek ürünler veya kurulacak sistemlerin bütününe ait tasarımın veya bunlar üzerinde çalışan yazılımların fikri ve sınaî mülkiyeti, lisansı ve kullanım hakkı yürürlükteki mevzuata uygun olarak İdare adına temin edilecektir. Herhangi bir patentin veya tasarım ya da yazılıma ilişkin lisans ve hakların belirli bir süre geçerli olduğuna dair sınırlama bulunmayacaktır. Bu konuda karşılaşılacak her türlü problemden Yüklenici sorumlu olacaktır.

Yüklenici, Etkileşimli Tahta ihalesi kapsamında tüm bileşenlerin üretimi, ön durum tespiti (ET’nin sol/sağ giriş ve büyük/küçük olma durumu), sevkiyatı, montajı, bileşenlerin mevcut MEB sistemleri ile entegrasyonu ve bu bileşenlerin sorunsuz olarak çalışması ve tüm bileşenlerin garanti içi bakım hizmetlerinin verilmesinden sorumlu olacaktır.

Yüklenici, İdari şartnameye ekli listede yer alan MEB okullarında sözleşme imzalanmasının ardından MEB tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak ön durum tespitini (ET’nin sol/sağ giriş, büyük/küçük olma durumu) yapacak ve MEB’in onayı akabinde üretim ve sevkiyatını planlayacaktır.

Yüklenici, herhangi bir sebepten dolayı birim fiyatını vermediği, ancak sistemin montaj ve işletilebilmesi için gerekli tüm malzemeleri ve işçiliği bedelsiz olarak temin edecektir.

Montaj sırasında Yüklenici tarafından kurulum yapılacak yerdeki diğer sistem, teçhizat veya altyapı bileşenlerine zarar verilmesi durumunda, tüm hasar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Montaj ve kurulum çalışmaları esnasında gerekli iş güvenliği Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici Firma çalışanlarının veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

Yüklenici, ürünlerin sevkiyatı, testleri, montajı, muayene ve kabulleri gibi tüm aşamalarda görevlendirilecek proje yöneticilerini, organizasyon ve iletişim şemasını ve iş planını  sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içerisinde MEB ve İdare’ye sunacaktır. Ayrıca aylık ilerleme raporları da, sözleşmenin imzalanmasından başlayarak her ayın 10’una kadar MEB ve İdare’ye sunulacaktır.

Teklif edilen tüm ürünler (özel olarak belirtilenler hariç), 220V 50Hz şebeke geriliminde ve en az 110 – 240 V AC, 50-60 Hz ±%2 Hz frekanslarında, ayrı bir dönüştürücüye gerek olmadan çalışacaktır. Ürünler şebekede meydana gelebilecek dalgalanmalardan etkilenmeyecektir.

Etkileşimli Tahta içerisinde yer alan tüm  kabloların, tutuşmaz ve alev iletmez nitelikte (LSOH/LSZH/HFFR malzeme ile kaplanmış, IEC 60332-1,2,3 standartlarına uyumlu) olduğu, tüm plastik ve türevi bileşenlerin UL-94 V-0 uyumlu olduğuna dair belge veya taahhütname ihale aşamasında diğer belgelerle birlikte İdareye sunulacaktır.

Etkileşimli Tahta LED Ekran ve Etkileşimli Tahta Bilgisayarı birlikte en fazla 60Kg olacaktır. 3400mm uzunluğundaki Etkileşimli Tahtanın içerisindeki tüm bileşenlerle birlikte ağırlığı en fazla 150 kg olacaktır. 2600mm uzunluğundaki Etkileşimli Tahtanın içerisindeki tüm bileşenlerle birlikte ağırlığı en fazla 130 kg olacaktır.

Ürünler ile birlikte gelecek tüm belgeler Türkçe ve PDF formatında ETB içerisine yüklenecektir. Ayrıca Yüklenici tarafından hazırlanarak MEB tarafından onaylanan, temel işlevleri ve çalıştırma talimatlarını içeren görüntülü “Hızlı Kurulum” ve “Hızlı Kullanım Kılavuzu” da,  ETB içerisine yüklenecektir. Temel işlevleri ve çalıştırma talimatlarını içeren Hızlı Kurulum ve Hızlı Kullanım Kılavuzu basılı olarak da Ürünlerle birlikte teslim edilecektir.

Teklif edilen yazılım ve donanımlar için, Türkçe karakter ve Türkçe klavye uyumsuzluğu olmayacaktır.

İhale sürecinde teklif edilen donanımlar yerine, teknik şartnameyi karşılayan aynı markaya ait daha üst özellikte donanımlar fiyat farkı olmaksızın, MEB’in uygun görmesi kaydıyla verilebilecektir.

İstekli, teklif ettiği ürünlerin çalışması için varsa gereken yazılım ve lisansların son sürümlerini teklif edecektir. İdare, ürünlerin kararlı çalışabilmesi için değişiklik yapabilecektir.

Etkileşimli tahta bilgisayarı ve arabirimleri Pardus’un 64 bitlik Fatih Etkileşimli Tahta sürümüne  uyumlu olacaktır. Donanımın tam ve düzgün çalışması için ihtiyaç duyulan tüm sürücüler Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Yüklenici, teklif ettiği donanım ve varsa yazılım ürünlerine en son güncelleme paketlerini, güvenlik vb. amaçlı tüm yama ve ek yazılım versiyonlarını yükleyecektir. Teklif edilen ürünler, kurulum sonrasında çıkan güncelleme paketleri, yama versiyonları, ek yazılımların  uzaktan yönetim ile yüklenmesini de destekleyecektir.

Yüklenici, ET’lerin kurulumlarının yapılabilmesi ve çalışabilmesi için, gerekli olabilecek her türlü ilave malzeme, orijinal donanımlar (Ara bağlantı kabloları, elektrik kabloları vb.), yazılımlar (konfigürasyon yazılımları, işletim sistemi vb.) ve dokümanları, ET’ler ile birlikte teslim edecektir.

Yüklenici tarafından teklif edilen ürünlerin tamamı içindekilerle beraber (kart, modül vb.) yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

LED ekranın uygun bir yerinde EK-4’te ayrıntıları verilen “Eğitimde FATİH Projesi Logosu”  yer alacaktır. Ayrıca Etkileşimli Tahta çerçevesinin üst kısmının uygun bir yerinde Milli Eğitim Bakanlığı Logosu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Logosu ve Eğitimde FATİH Projesi logosu yer alacaktır. Logoların yerleşim planı MEB’in onayladığı şekilde olacaktır.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı BIOS açılış içeriği olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Logosu, Eğitimde FATİH Projesi Logosu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Logosu ile “Bu cihaz Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca sağlanmıştır.” ifadesi yer alacaktır.

MEB’in ihtiyaç duyması veya herhangi bir şekilde bilgilenmesi halinde oluşturacağı Komisyonca yapılacak denetimlerde, eksikliği tespit edilen ürün ve/veya hizmetin muayene ve kabul işlemi okul İdaresi veya MEB’in yereldeki temsilcileri tarafından yapılmış olsa dahi, sözkonusu sorunlu ürün/hizmetin ihale dokümanlarına uygun hale getirilmesi Yüklenici tarafından hizmet kesintisine sebep olmadan sağlanacaktır.

# ETKİLEŞİMLİ TAHTA

GENEL ÖZELLİKLER

Etkileşimli tahta (Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve LED ekran birlikte) en fazla 300 Watt enerji tüketecektir.  Etkileşimli tahta stand-by konumunda iken en fazla 3 Watt enerji tüketecektir.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve LED ekran, ekranın ön kısmında yer alan tek bir açma/kapama butonu ile açılıp kapatılabilecektir. Ayrıca parlaklık arttırma/azaltma, ses arttırma/azaltma, görüntü kaynağı seçme (VGA/HDMI/ETB vb.), dokunmatik (touch screen) modunu açma/kapama butonları da panelin ön kısmında yer alacaktır.

LED ekranın ön kısmına yapılacak butonların isimleri (Serigrafi, Tampon, In-Mold Roller baskı yöntemlerinden herhangi biri ile) direk malzeme/yüzey üzerine kalıcı ve çıkmayacak şekilde yazılı olacaktır.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarının port isimleri portlarla aynı hizada LED panelin ön kısmında olacaktır.

Buton ve port isimleri, işlevlerini gösterecek şekilde, görme engelliler için uygun özellikte olacaktır.

LED ekranın uzaktan kumandası olacaktır. Bu kumanda ile LED ekranın tüm temel özelliklerini kontrol etmenin yanında, öğretmenin temel sunum işlevlerini (ileri, geri, sol tıklama, sağ tıklama vb.) uzaktan yerine getirebilmesi sağlanacaktır.

LED ekran üzerinde, öğretmenin ekranda kullanıcı adı ve parola girmesine gerek kalmadan oturum açabilmesini sağlayacak NFC okuyucu olacaktır. Öğretmen; tablet, USB anahtar ve RFID kartının bir veya birkaçını kullanarak oturum açabilecektir. Oturum açma işlemleri için MEB tarafından kurulan merkezi yönetim yazılımı ile gerekli tüm entegrasyon Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Kaydırılabilir beyaz tahtanın LED ekran üzerine kapatıldığını LED Ekran panelinin üst kısmında yer alan optik ve/veya manyetik bir sistem ile algılayacak, LED ekranın önü kapatıldıktan belirli bir süre sonra (bu süre ayarlanabilir olacaktır) LED ekranın otomatik olarak karartılması özelliği olacaktır. Bu özellik istenirse ilgili menülerden devre dışı bırakılabilecektir.

ETB kullanılmadığında otomatik ekranı karartma özelliği olacaktır. Daha uzun süre kullanılmadığında,  LED ekran ve bilgisayarı süresi ayarlanabilir kapatma özelliği olacaktır.

LED ekranın yan kısmında en az; 1 adet VGA (PC) girişi, 1 adet ses (line in) girişi ve 1 adet stereo ses çıkışı, 1 adet HDMI girişi, 1 adet kırmızı renkli USB bağlantısı (interaktif bağlantı için) olacaktır.

Bağlantı prizinden gelen HDMI kablosu, USB kablosu ve data kablosu haricinde LED ekranın kullanımında ihtiyaç duyulan tüm kablo ve aksesuarlar Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Etkileşimli Tahtanın elektrik bağlantısı, etkileşimli tahta çerçevesinin sol/sağ alt kısmına getirilmiş olan tekli 220 voltluk priz üzerinden sağlanacaktır.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı LED Ekran  içerisinde yer alacak, üstten ve alttan kızaklı nitelikte olacaktır. LED ekranın duvardaki kızaklı bağlantısından sökülmesine gerek kalmadan ETB sökülüp takılabilir olacaktır. LED Ekran sol/sağ kenarı ile kızaklı olan etkileşimli tahta bilgisayarının sol/sağ kenarı (çalışma konumunda iken) aynı hizada olacaktır. ETB yerine takıldıktan sonra tornavida gerektirmeyen, elle sıkılıp/gevşetilebilecek tırnaklarla sabitlenecektir.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarın LED ekran ile bağlantısı, enerji, görüntü, ses, data vb. her türlü sinyal aktarımı tek bir konnektör üzerinden yapılacaktır. Konnektörde yer alan pin dizilim detayları ve desteklenen standartlar İdareye sunulacaktır.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı herhangi bir sebeple söküldüğünde, LED Ekran başka bir bilgisayarla haricen akıllı tahta özellikleriyle birlikte kullanılabilecektir.

Harici bir bilgisayar ile LED ekran arasındaki görüntü bağlantısı HDMI veya VGA (PC) üzerinden yapılacak, dokunmatik ekran bağlantısı ise USB üzerinden yapılacaktır.

LED ekran içinde Etkileşimli Tahta Bilgisayarı veya harici bilgisayar kullanılarak Dokunmatik Ekran kalibrasyonu yapıldıktan sonra tekrar kalibrasyona ihtiyaç duyulmayacaktır. Çözünürlük değiştiğinde, ilgili çözünürlüklerde otomatik kalibrasyon yapılmış olacaktır.

LED EKRAN

Ekran LED teknolojisi ile çalışacaktır.  LED aydınlatma teknolojisi Edge LED tipinde olacak ve kenarlardan aydınlatmalı çalışacaktır. Ekranda renk ve ışık dağılımı homojen olacaktır.

LED ekranın ömrü en az 30.000 saat olacaktır.

LED Ekran'da 3,3,5 (3 karanlık, 3 aydınlık olmak üzere en fazla 5 hatalı pixel) endüstri kuralına uygun sayıda ölü piksel olabilecektir.  Bu hatalı piksele sahip ürün sayısı sipariş edilen ürün miktarının en fazla %5’i kadar olabilecektir.

LED ekranın gerçek çözünürlüğü en az 1920x1080 Full HD olacaktır.

LED ekranın renk paleti; en az 1.07 milyar renk olacaktır.

LED ekranı darbelere karşı korumak amacıyla panelin önüne en az 4 mm kalınlığında temperli cam konulacaktır. Söz konusu camın  geçirgenliği en az %94, yansıma oranı ise her türlü şekilde en fazla %4 olacaktır. Ayrıca bu cam Avrupa normları direktiflerinden EN1250-1 Temperli Cam direktifine uygun olacaktır.

LED Ekranın ayna yansıtma oranı (mirror reflection) en fazla %8 olacaktır.

Ekran görüş açısı yukarından-aşağıdan, sağdan-soldan en az 170 derece olacaktır.

LED ekran boyutu en az 65 inch olacaktır.

LED ekranın tepkime süresi en fazla 5 ms olacaktır.

LED ekranın parlaklığı panel üzerinden ölçüm yapıldığında en az 350cd/m² olacaktır.

LED ekranın kontrast oranı en az 4000:1 olacaktır.

LED ekranın Panel üreticisi tarafından belirtilen tazeleme hızı en az 50Hz olacaktır.

LED ekranın ön yüzünde toplamda gerçek en az rms 40 wattlık yerleşik ses sistemi olacaktır. Hoparlör yerleşimi, Etkileşimli Tahta çerçevesi tarafından sesi engellemeyecek ve yüksek ses seviyelerinde rezonans yaparak gürültü oluşturmayacak şekilde yapılacaktır.

LED Ekran camıyla plastik panel alt kısmı arasında, toz vb. birikmesine neden olacak bir çukurluk yer almayacaktır. Plastik panel, Dokunmatik ekranın alt kısmındakı reflektör/infrared alıcı üzerinde çıkıntı oluşturmayacak şekilde, silme seviyede olacaktır.

DOKUNMATİK EKRAN

Etkileşimli Tahta,  optik imajlama veya Infrared dokunmatik teknolojisine sahip olacaktır. Optik imajlama kullanılması durumunda, en az 4 kamera bulunacaktır.

Dokunmatik ekranda aynı anda en az 4 noktadan çok parmaklı hareketleri algılayıcı (multi touch gestures) özelliği olacaktır.

Dokunmatik ekranda kalem ve parmak ile kullanım özelliği olacaktır. ET ile birlikte, bir adet dokunmatik kullanıma uygun kalem verilecektir.

Dokunmatik ekran montaj sırasında Yüklenici tarafından ekran üzerinde en az 16 noktadan kalibre edilecek ve bu kalibrasyon kullanım sırasında bozulmayacaktır. Bununla ilgili gerekli mekanik önlemler, Etkileşimli Tahta çerçevesi ve LED ekran askı aparatında montaj sırasında alınacaktır.

Dokunmatik ekran, Etkileşimli Tahta bilgisayarı ve harici olarak bağlanacak bilgisayarda tüm fare işlevselliğini (tıklama, sürükleme, çift tıklama, sağ tıklama vb.)  sağlayacaktır.

Dokunmatik ekran üzerinde kör nokta olmayacaktır. Ekran alanının tamamında etkin olarak algılama yapabilecektir.

Dokunmatik ekran kalibrasyonu, kullanılan işletim sistemi ve uygulama yazılımlarından bağımsız olacaktır.

Dokunmatik ekran tarafından işletim sistemine aktarılan verilerle ilgili kullanılan protokol ve standartlar Yüklenici tarafından temin edilecek, burada kullanılan teknolojinin detayları MEB’e sunulacaktır.

Dokunmatik ekranın imajlama özelliğinin  ortamda bulunabilecek harici ışık kaynaklarından etkilenmesini engellemek için kullanılan teknoloji, İdareye detaylı olarak açıklanacaktır.

Dokunmatik ekran, saniyede en az 100 örnekleme yapacaktır.

Dokunmatik ekran tepkime süresi en fazla 12ms olacaktır.

Dokunmatik ekran hassasiyeti en az 4096x4096 çözünürlüğünde olacaktır.

Dokunmatik ekran, en az 2mm x 2mm büyüklüğündeki nesneleri algılayabilecektir.

Tüm çok parmaklı hareketler, ekranda tek noktaya yapışmış yabancı bir nesne (toz, sinek, vb.) olduğu halde algılanabilir olacaktır. Toz, sinek vb. istem dışı müdahaleler ise yok sayılacaktır.

ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYARI

Tüm bilgisayarlar işletim sistemleri kurulu, yazılım güncelleştirmeleri yapılmış, kullanıcı ve ağ ayarları tamamlanmış olarak teslim edilecektir.

Bilgisayarlarda işletim sistemi ve tüm sürücüleri geri yüklemek için, sabit diskin bir bölümü yedekleme ve sistem geri yükleme amacıyla kullanılacaktır.

Tüm bilgisayarlara işletim sisteminin MEB’in uygun göreceği güncel sürümü veya tüm kritik yamalar ve ek yazılımlar ile birlikte tüm programlar, geri yükleme işlemlerini anlatan yardım dosyası yüklenmiş olacaktır.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı üzerinde en uygun konfigürasyonların hazırlanması, gereksiz servislerin devre dışı bırakılması, kullanılmayan portların kapatılması, açılışta kimlik denetiminin etkinleştirilmesi gibi tüm ön ayarlar Yüklenici tarafından montaj ve kurulum esnasında yapılarak teslim edilecektir.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı USB üzerinden BOOT edilebilecektir.

Etkileşimli tahta bilgisayarı LED ekran arkasına kolayca monte edilebilir ve sökülebilir olacaktır.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarına Açık kaynak kodlu Libre Office Türkçe son sürümü yüklenecektir.

Teklif edilecek bilgisayar bios password imkânına sahip olacaktır.

Teklif edilecek bilgisayar, İnternet üzerinden adaptif video dağıtım teknolojilerini (HTTP Progressive Download, RTSP streaming, Smoothstreaming, Flash streaming - RTMP, HLS vb.) destekleyecektir. Bu teknolojiler kullanılarak alınan H.264, VC1, MPEG-4 ve HEVC videoları (SD ve HD) sorunsuzca oynatılabilecektir. Ayrıca Dolby AC-3, AAC ve MPEG Layer II ses kodlamalarını çözebilecektir.

ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İŞLEMCİ

İşlemci en az 2.3 GHz olacaktır. GPU (Graphics Processing Unit) ’nun kullandığı işlemci miktarı, CPU işlemci hızı hesaplamalarına dahil değildir. Ayrıca bir GPU olacaktır.

İşlemci hızı için istenen en düşük değerlere ulaşmak için overclock gibi herhangi bir işlem veya burst frequency gibi standart olmayan herhangi bir modda çalıştırmaya gerek olmayacaktır.

Veri yolu hızı en az 1333 MHz olacaktır.

İşlemci, en az iki çekirdek mimarisinde olacaktır.

İşlemci hızı için istenen en düşük değerlerde bilgisayar işlemcisi stabil çalışabilecektir. Söz konusu en düşük değerler, sadece anlık olarak değil sürekli olarak sağlanacaktır. İşlemcinin tam yükte çalışma durumunda bile işlemci hızı için istenen en düşük değer stabil olarak sağlanacaktır.

İster işlemci çekirdekleri tarafından paylaşılsın, isterse de toplamda olsun işlemci cache miktarı en az 3 MB olacaktır.

ANA BELLEK

En az 8 GB kapasitede ve en düşük 1333 MHz hızında çalışan, en az DDR3 SDRAM bellek bulunacaktır.

DİSK BİRİMLER

Etkileşimli tahta içerisinde veri depolama için bir adet en az SATA 6Gbps destekli ve 240GB kapasiteli SSD disk bulunacaktır.

SSD Diskin okuma hızı en az 520MB/s, yazma hızı en az 500MB/s olmalıdır.

SSD Diskin  ömrü en az 1,2 milyon saat  olacaktır.

SSD Diskin I/O miktarı en az 60.000 IOPS olacaktır.

GİRİŞ / ÇIKIŞ İŞLEME ÜNİTESİ

En az 2 adet dahili USB 3.0, 2 adet dahili USB 2.0 (Haricen takılan USB hub vb gibi çözümler  kabul edilmeyecektir), en az 1 adet mikrofon girişi ve kulaklık çıkışı,  en az 1 adet RJ-45 portlarına sahip olacaktır.

USB portlar ile anakart arasındaki bağlantı kablo ile sağlanacaktır. Portlar  anakart üzerine lehimlenmiş olmayacaktır. Portların kullanımdan dolayı bozulması durumunda, portlar anakarttan bağımsız olarak değiştirilebilecektir.

GÖRÜNTÜ İŞLEMCİSİ

En az 512 MB belleğe sahip dahili ekran kartı olacaktır.

GPU, görüntü veya grafik oluşturmada en az DirectX 10, OpenGL ES 1.x ve 2.X destekli olacaktır.

1080p HD formatı dahil olmak üzere video içeriklerin gösterilmesinde donanım temelli video ölçekleme (video hardware scaling) yapabilecektir.

GPU en az 600 MHz frekansında overclocking olmadan çalışabilecektir.

GPU hiçbir sorunla karşılaşmadan rahatlıkla H.263, H.264, MPEG-4, HEVC uygulamalarını çalıştırabilecektir. Ayrıca 1080p HD ve 30fps (frame per second) olan bir görüntü içeriğini gösterebilecek kapasitede olacaktır.

İLETİŞİM

Etkileşimli Tahta bilgisayarı üzerinde 10/100/1000Mbps hızlarını destekleyen Wake On LAN özelliği olan bir entegre ağ kartı bulunacaktır.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı üzerinde, dahili veya harici 802.11 b/g/n Kablosuz Wifi adaptör bulunacaktır.

Kablosuz Wifi adaptör 2.4 ve 5 Ghz frekansında çalışabilecektir.

Kablosuz Wi-Fi adaptör en az 21 kanal üzerinden seçimli olarak iletişim sağlayabilecektir.

Kablosuz Wi-Fi adaptörü, Wi-Fi özelliğine sahip cihazların erişim noktası (access point) ihtiyacı olmadan kendi aralarında etkileşimi sağlayacak herhangi bir peer-to-peer iletişim protokolünü (Wi-Fi Direct, AllJoyn vb. gibi) destekleyecektir.

Kablosuz Wi-fi adaptörü WEP, WPA, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, kablosuz erişim protokollerini ve AES, PEAP, TKIP şifreleme protokollerini ve 802.1x kimlik doğrulama standartlarını destekleyecektir.

Kablosuz Wi-fi adaptörü en az 2x2 anten desteğine sahip olacaktır.

SES KARTI

Etkileşimli Tahta bilgisayarı üzerinde dahili ses kartı ve stereo çıkış olacaktır.

ANAKART

Anakart üzerindeki onboard olmayan tüm bileşenler (CPU, RAM, Harddisk, Ekran Kartı vb.), herhangi bir lehimleme işlemi olmadan değiştirilebilecek yapıda olacaktır.

Anakartın üzerinde en az 2 adet SATA III (6,0Gb/s) port bulunacaktır.

Anakart üzerinde, RAM’ler takıldıktan sonra en az 1 adet boş bellek yuvası bulunacaktır. Anakart Dual Channel RAM desteğine sahip olacaktır.

Anakart üzerine takılabilecek toplam RAM miktarı, en az 16 GB olacaktır.

Anakart, üzerindeki chipset ve diğer tüm bileşenler, standart uzaktan yönetim mekanizmalarıyla yönetilebilir olacaktır.

UZAKTAN YÖNETİM

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı üzerinde, işlemci üreticisinin uzaktan yönetime izin veren, kurumsal segmentteki bir chipseti yer alacaktır.

Sistemin ve sistem üzerindeki tüm uygulama yazılımlarının güncelleme ve kontrol işlemleri uzaktan yapılabilir olacaktır.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarının üzerindeki her türlü donanım konfigürasyonunu okuma, değiştirme ve birden fazla ETB’ye konfigürasyon basma işlevleri desteklenecektir.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı uzaktan yönetim için donanıma gömülü yönetim özelliklerine sahip olacaktır. Bu özellikler sayesinde işletim sisteminden bağımsız olarak bilgisayar uzaktan açılıp kapatılabilecek, ağ üzerindeki herhangi bir işletim sistemi imajından açılması sağlanabilecek ve bilgisayar donanım envanter bilgisi anakart üzerinden alınabilecektir.

Out-of-band yönetim özellikleri ile, işletim sisteminin durumundan ve sistemin açık olup olmamasından bağımsız olarak donanım ve yazılım yönetilebilecektir.

Uzaktan yönetim mekanizmaları ile  sistemin BIOS ayarları değiştirilebilecektir.

Ürünler, uzaktan yönetim sistemi için olay günlüğü ve alarm oluşturabilecektir.

Etkileşimli tahta donanım ve yazılımlarına ilişkin her türlü bilginin (arıza,  sıcaklık, doluluk oranı vb.) MEB’e ait merkezi sunuculara gönderilebilmesi veya merkezden alınabilmesi için “syslog” olay girdisi oluşturulabilecektir.

Etkileşimli Tahta bilgisayarı ve bileşenleri SNMP ile merkezi olarak takip edilebilecektir. SNMP MIB ağacı, kurulumlar başlamadan önce Yüklenici tarafından açıklamalı olarak MEB’e sunulacaktır.

Uzaktan yönetim mekanizmalarının doğru çalıştığını test edebilmek amacıyla, tüm uzaktan yönetim özelliklerinin kullanılmasına olanak veren bir uzaktan yönetim sistemi, Yüklenici tarafından seri üretime başlanmadan önce MEB’e teslim edilecektir. Bu sistem, testler ile kabul ve muayene işlemleri sırasında kullanılacak kapasiteye ve lisanslara sahip olacaktır.

Tüm uzaktan yönetim özelliklerinin kullanılmasına olanak veren merkezi bir Uzaktan Yönetim Sistemi, Yüklenici tarafından kurularak MEB’e teslim edilecektir. Bu sistem, teklif edilecek tüm Etkileşimli Tahtaları yönetebilecek donanım kapasitesine ve lisanslara sahip olacaktır. Kurulacak Uzaktan Yönetim Sistemi’nin donanım ve yazılım özellikleri sözleşme imza tarihinden sonra en fazla 15 gün içerisinde MEB’e sunulacaktır.

# TESTLER

İdare veya MEB’in, ihalenin tüm aşamalarında kendi yaptıracağı ve İsteklilerden/Yükleniciden talep edeceği tüm testler, TÜBİTAK, TSE, Uluslararası Akreditasyonu olan laboratuvar, Üniversiteler, TS EN ISO/IEC 17025:2005 veya EN ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonu ya da güncel versiyonuna sahip bir kuruluşta yapılacaktır.

İstekliler teklif ettikleri ürünün Teknik Şartname maddelerinde istenen özelliklere haiz olduğuna dair testleri yaptıracak ve buna ilişkin sonuç raporlarını teklifleriyle birlikte sunacaktır.

İdare ihale aşamasında ihtiyaç duyması halinde, ürünlerle ilgili herhangi bir teknik özellik için tüm masrafları İstekliye ait olmak üzere ürünlerin testini yaptırabilecektir. İstekli bu testlerde kullanılmak üzere, İdarenin uygun göreceği sayıda (en fazla 4) Etkileşimli Tahta numunesini (ETB ve Dokunmatik LED Ekran), İdare’nin vereceği adrese bedelsiz olarak teslim edecektir. İstekli teklif vermekle İdare’nin bu kuruluşlardan herhangi birisine veya birkaçına test yaptırabileceğini kabul etmiş sayılır.

İdare veya MEB seri üretim öncesinde, etkileşimli tahta çerçevesinin prototip muayenesi yapacak, ihtiyaç duyması halinde, ürünlerle ilgili herhangi bir teknik özellik için tüm masrafları Yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin testini yaptırabilecektir. Yüklenici bu testlerde kullanılmak üzere, İdarenin uygun göreceği sayıda (en fazla 4) Etkileşimli Tahta  numunesini, İdare’nin vereceği adrese bedelsiz olarak teslim edecektir. Yüklenici teklif vermekle İdare’nin bu kuruluşlardan herhangi birisine veya birkaçına test yaptırabileceğini kabul etmiş sayılır.

MEB ürünlerin sahaya sevki öncesinde, oluşturduğu Teknik Komisyonca Yüklenici fabrika veya depolarında muayene işlemleri yapacaktır. Teknik Komisyon, örnekleme usulüyle seçeceği en fazla onbinde bir (1/10.000) oranında Etkileşimli Tahta numunesini, bir önceki maddede yer alan şartlarla laboratuvar testlerine tabi tutabilecektir.

ETB işlemcisi SPECint(R)_rate_base2006 testinden en az 57 (elliyedi) puan alacaktır. Bu test İstekli tarafından yaptırılacak ve test sonuçları tekliflerle birlikte sunulacaktır.

ETB üzerindeki GPU performansı 3DMark11 testlerine göre en az 730 (yediyüzotuz) olacaktır. Bu test İstekli tarafından yaptırılacak ve test sonuçları tekliflerle birlikte sunulacaktır.

Teklif edilen anakart, işlemci, RAM ve diğer bileşenlerin birlikte uyumlu bir şekilde çalıştığına dair Benchmark (SPEC, PCMark, Sysmark, Sandra vb.) test sonuçları İstekli tarafından numunelerle birlikte sunulacaktır.

Etkileşimli tahta ön paneli EN-60529 standardına göre IP34 olacaktır.

Etkileşimli tahta ürününün tamamı EN-60068 standardına göre çalışırken -20 ºC ve +50 ºC sıcaklığında ve %90 bağıl nem olan test ortamında, aktif modda en az 72 saat sorunsuz çalışacaktır.

LED Ekran camı 3.5 kg/dsm2 basınç altında düzlemselliğini kaybetmeyecektir.

Ürünler veya kurulan sistemler ITU, ETSI, BTK, IETF, ANSI, IEEE, TISPAN, ISO, MEF vb. bilinen yerli ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarınca belirlenen ve yaygın olarak kullanılan ilgili en az bir standarda uyumlu olacaktır. Uyumlulukları gösterir belgeler üretimden önce Yüklenici tarafından MEB’e sunulacaktır.

Yüklenici, teklif ettiği ürünler için TSE belgelerini ve bunların üretici firmaları için alınmış ISO 9001 standartlarına uygunluk belgelerini üretimden önce MEB’e sunacaktır.

Yüklenici, Teklif edilen ürünlerin güvenlik ve elektromanyetik uyumluluğunu gösterir CE belgesini üretimden önce MEB’e sunacaktır. CE Belgesinde teklif edilen ürünün marka ve model bilgileri bulunacaktır. Ürünlerin üzerindeki işaretlemeler belge niteliği taşımaz.

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı, Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC) kapsamında EN 60950-1:2006, EN 55022:2006 + A1: 2007, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 61000-3-2:2006 ve EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 standartları veya TS EN 60950-1: 2008, TS EN 55022: 2009 + A1: 2009, TS EN 55024: 1998 + IS1: 2008, TS EN 61000-3-2: 2010 ve TS EN 61000-3-3: 2005 + A2: 2006 standartları veya güncel versiyonları ile eklerinde belirtilen ölçüm değerlerine uygun olacaktır.

Belirtilen standartlar ile ilgili tüm testler (EMC ve LVD dahil) Etkileşimli tahta (LED ekran ve ETB) için yapılacaktır. Test edilen tüm donanımların marka/model ve teknik özellikleri detaylı test raporu ekinde yer alacaktır. Test raporlarında belirtilen tüm donanım özellikleri ile İsteklinin, Teknik Şartname EK-1’de yer alan marka model tablosunda belirttiği tüm özellikler birebir aynı olmalıdır. İstekli Teknik Şartname EK-2’de yer alan EMC Test Adımları Formu ile EK-3’de yer alan LVD Test Adımları Formu’nu testi yapan laboratuvara “EMC TESTLERİNE UYGUNLUĞU ONAYLANMIŞTIR” ve “LVD TESTLERİNE UYGUNLUĞU ONAYLANMIŞTIR” şeklinde onaylatarak ilgili test raporu ekinde teklifle birlikte verecektir.

İdare veya MEB gerekli gördüğü takdirde mevcut test sonuçlarını göz ardı ederek, İstekliden/Yükleniciden  testlerin yeniden ve belirteceği bir kuruluş tarafından yapılmasını isteyebilir. Yenilenecek testlerin masrafları İstekli/Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

EMC TESTİ

EMC test raporunda ürünün detay bilgileri, BIOS versiyonu ve ayarları, test yazılımı (BurnInTest) ve yük değerleri olacaktır. Testlerin deney düzenekleri resim olarak her bir deneyin sonuna eklenecektir.

Etkileşimli Tahtaya uygulanacak EMC Test adımları, EK-2’de tanımlandığı gibi olacaktır.

LVD TESTİ

Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve çevre birimlerine ait kullanma kılavuzu IEC/EN 60950-1 normuna uygun olarak hazırlanacaktır.

Etkileşimli Tahtaya uygulanacak LVD Test adımları, EK-3’te tanımlandığı gibi olacaktır.

# ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇERÇEVESİ

Etkileşimli tahta çerçevesi ile ilgili çizim ve montajlar EK-5’te gösterilmiştir.

Etkileşimli tahtanın çerçevesi iki ana bölmeden oluşacaktır. Birincisi 65" LED ekranın montajının yapılacağı bölme, ikincisi ise yeşil tahtanın takıldığı bölmedir. Bu iki bölme üzerinde kayar kapak şeklinde emaye kaplı ve manyetik özellikli beyaz tahta yer alacaktır.

Boyu 3400 mm olan Etkileşimli tahtada 65" LED ekran bölmesi ile yeşil tahta bölmesi birbirine eşit büyüklükte olacaktır. Boyu 2600 mm Etkileşimli tahtada ise, 65" LED ekran bölmesi ile yeşil tahta bölmesi farklı boyutlarda olabilir.

65" LED ekran sol/sağ yanı (beyaz tahtanın kapanma kenarı) ile bölme arasında en az 10cm lik portlara ulaşma maksatlı, el girecek kadar bir boşluk bulunacaktır.

Beyaz tahta ekranın üzerine kapatıldığında (kilitli vaziyette), 65" LED ekran bölmesini tamamen emniyetli bir şekilde kapatacaktır. Bu durumda iken  dışardan mühaleye imkan vermeyecek şekilde üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

Beyaz tahta yeşil tahtanın üzerine kaydırıldığında (Beyaz tahta 65" LED ekranın üzerinden tamamen kaydırıldığında) 65" LED ekrana 150 dereceden (yandan) bakan bir göz tarafından rahatlıkla görülebilir bir pozisyonda monte edilecektir. Etkileşimli tahta çerçevesi, (65" LED ekranın vereceği görüntünün) öğrencilerin görüş alanına engel olmamalıdır.

Tüm etkileşimli tahta çerçevesinde TSE, ISO, ASTM, DIN, standartlarının ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

Etkileşimli tahta çerçevesi içerisinde uygunsuz hava koşullarında bile terlemeden kaynaklanan nem oluşmayacaktır.

Yüklenici, etkileşimli tahta çerçevesinin kurulumu ve çalışması için ihtiyaç duyulacak parça, birim, modül, ürün ve benzeri gereksinimleri sağlayacaktır.

Etkileşimli tahta çerçevesine ait tüm malzemelerin dış yüzeyleri pürüzsüz, renk ve pütürlülük dağılımı üniform olacak, dış yüzeylerde herhangi bir çizik, çatlak, yarık, kabarcık, kırık, delik vb. olmayacaktır.

Etkileşimli tahta beyaz tahta kapalı ve kilitliyken, dışardan bileşenlerin demontajına olanak vermeyecek biçimde, bileşenlere ait vidalar ve bağlantı aparatları kilitli kasanın içerisinde kalacak şekilde olacaktır.

Etkileşimli tahta çerçeve yapısında hasar gören bölümler değiştirilebilecek bir yapıda olacaktır.

Yeşil tahta ile beyaz tahta da kalem ve tebeşir kullanılırken tahtalarda oynama, sallanma, gıcırtı olmayacaktır. Genel kullanımda da çerçevenin yapısında esneme olmayacaktır.

Etkileşimli tahta çerçevesinin ayakları (destek) hariç dış iskelet yapı alüminyum malzemeden imal edilecektir. Tüm alüminyum malzemeler; TS EN 755-2, TS EN 755-9, EN AW - 5754 H22, TS EN 485-1, TS EN 485-2, TS EN 485-4 standartlarına uygun olacaktır.

Etkileşimli tahta çerçevesinin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Dkp (Korozyona karşı beyaz kaplamalı) malzemeden üretilecek olup cıvata grupları DIN 933, somunlar DIN 934, pullar DIN 125 ve yaylı rondelalar DIN 127 standardında olacaktır. Kabin üzerindeki ana mukavemet bağlantılarında imbus (alyen) başlıklı cıvata, somun, pul ve yaylı rondela seti kullanılarak bağlantı gerçekleştirilecektir.

LED ekranın etkileşimli tahta çerçevesi içerisindeki konumu (sağda/solda) öğretmen masası tarafında olacak şekilde yapılacaktır.

Teklif edilen tüm ürünler en az 5 yıl kullanım ömrüne sahip olacaktır.

Kullanım ömrü, ürünlerin kurulacağı yere montajından sonra düzenlenen muayene ve kabul raporları başlangıç kabul edilerek hesaplanacaktır.

Teklif edilen tüm ürünler kullanım ömrü boyunca Şartnamelerde belirtilen tüm kalite standartlarını ve güvenlik ile ilgili maddeleri sağlayacaktır.

KAFES (İSKELET) YAPISI

Duvar genişliği 350 cm’den büyük olan sınıflara aşağıdaki tahta boyutları kullanılacaktır.

Kafes Yapısı, en az t=2,00mm kalınlığında alüminyum extrüzyon malzemeden yapılacaktır. Aliminyum extrüzyon en boyutu "D" (Xmm), LED ekranın derinliğine bağlı olarak İstekli tarafından değiştirilebilir. Kafes yapısını oluşturan her bir kenar tek parçadan oluşacaktır.(Bakınız EK-5, Şekil_1_a), (Bakınız EK-5, Şekil_2)

Kafes yapısında kullanılan alüminyum malzemelerin hepsi eloksallı olacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_1_b)

Kafes, yarı modüler veya modüler çerçeve yapısında olacaktır. Montaj sonrası iskelet ebatları W=3400 x H1=1050 x H2=1950mm x D=en fazla 300mm olacaktır. Bu çerçeve yapı, kafes köşelerinde, cıvatalı bağlantılar ile birleştirilecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_2)

Kafesin,  her kenarda en az 2 ( iki ) noktadan olmak üzere; cıvatalı olarak, bağlanacaktır. Kafesteki mekanik birleştirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus cıvata bağlantı seti ( Cıvata, pul, somun, yaylı rondela, vb. ) ile yapılacaktır.

Kafesin yan yüzeylerinden baskı yapıldığında, içeriye doğru esnemeyecek şekilde montajı sağlanacaktır.

Etkileşimli tahta çerçevesi monitör boşluğunda 65" monitöre uygun askı aparatı bulunacaktır. Askı aparatı demonte yapıda en az 40x20x2mm profil ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmiş yapıda, en az 3 taşıyıcı ayak ve ağırlık merkezine uygun şekilde yerleşim yapılacaktır. Ekran montaj paneli t=2mm kalınlığında DKP-6112 DC 01 malzemeden bükümlerle kuvvetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, duvara en az 2 noktadan en az 10x70 çelik dübeller ile bağlanacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_4) Ayakların zemine montajının yapıldığı noktalarda, süpürgelik vb. çıkıntılara zarar vermeyecek eğimde tasarlanabilecektir.

Askı aparatının taşıyıcı ayakları MEB’in onaylayacağı modüler yapıda tek tipe olup sağ/sol ve yükseklik (H2=1950mm veya H2=1850mm) seçeneklerıne olanak sağlayacaktır. MEB, tahta yüksekliğini montaja başlamadan önce okul türüne göre H2=1950mm veya H2=1850mm olarak belirleyebilecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_2)

Kafes kurulu iken beyaz tahta ve yeşil tahta, önden sökülebilir ve takılabilir olacaktır. Kafes kurulu iken LED ekran, askı aparatına önden veya yeşil tahta bölümünden kaydırılarak monte edilecektir.

Beyaz tahta sağa sola kaydırma sistemi en az 20.000 defa aç/kapa işlemine dayanıklı olacaktır.

Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanılabilir alanı en fazla olacak şekilde planlanacaktır.

Kafes içerisinde; Beyaz tahta, ekran ve yeşil tahtanın önünde olacaktır. MEB’in uygun göreceği şekilde, iki tahta üstüste konumdayken, beyaz tahta ile yeşil tahta arasında en az 30mm boşluk bırakacak bir tasarım yapılacaktır. Beyaz tahta üstten en az iki noktadan dört tekerlekli olacak şekilde, hareketli alttan merkezlemeli olacaktır. (Bakınız Ek -8, Şekil_5_a), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_b), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_c), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_d), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_e), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_f), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_g)

Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalarında stoper olacaktır.

Beyaz tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Tahtanın rengi beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_6_a)

Beyaz tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında ki sunta yonga levha malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_6_b)

Beyaz tahtanın çevresi en az 1mm’lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

Beyaz tahtanın kilitlenme noktası tarafında, alt kısmına sağa sola kaydırma esnasında kullanılmak maksatlı max 50mm çapında metal veya plastik topuz (tutamaç) eklenecektir.  Bu tutamaç üzerinde yer alan bir mandala basılarak tahta kaydırılabilecek, mandal bırakıldığında serbest olarak kayması engellenecektir.(Bakınız EK-5, Şekil_6_a)

Yeşil tahta yüzü en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Tahta yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, tebeşir kullanımına uygun olacaktır. Yeşil tahtanın diğer yüzü de, en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Bu yüz beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır.

Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine, en az 0.40 mm kalınlığındaki beyaz emaye metali presle yapıştırılacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_6_c)

Yeşil tahtanın çevresi en az 1mm‘lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

Yeşil ve beyaz tahta için kullanılan emaye kaplı levhanın seramik sertliği uluslararası kalite EN101 normuna uygun olacaktır.

Beyaz yazı tahtasının arka yüzeyine en az 0,30 mm kalınlığında galvanizli sac yeterli basınçta kontak tutkalı ile yapıştırılacaktır.

Yeşil ve beyaz tahtaların her iki yüzey kaplaması eksiksiz ve tek parça olacaktır.

Yeşil ve beyaz tahtaların yüzeylerinde herhangi bir gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

Kafes içerisinde yeşil tahta ekranın sağ yan kısmında hareketsiz sabit yapıda alt kısımdan merkezlemeli üst köşe kısımlarından 1‘er adet cıvata bağlantı seti ile kolay sökülebilir yapıda bağlanacaktır. Yeşil veya beyaz yüzlerden hangisinin önde olacağı montaj sırasında belirlenecektir.  (Bakınız EK-5, Şekil_7_a)

Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt profil tam boyunca alt kısma 15mm çapında, max100mm aralıklarla delikler ilave edilecek olup tahliye kolaylığı için Beyaz tahta sağ-sol yan alt kısmına tahta kalınlığı kadar, tahta alt taban kısmına değerek süpürme işlemini gerçekleştirecek kadar kıl fırça monte edilecektir. Ayrıca profilin sağ ve sol tarafında kalan boşlukta tebeşir veya toz birikmesini engellemek için, her iki yandaki son  delikler 15mm genişliğinde ve 100mm uzunluğunda olacaktır.  (Bakınız EK-5, Şekil_7_b)

Yeşil Tahta tebeşir tozundan LED ekranı korumak maksatlı, yeşil tahta (beyaz tahta arkasına değecek şekilde) sağ kısmına genişliği en az 25mm yüksekliği yeşil tahta yüksekliği boyunca  kıl fırça monte edilecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_7_c)

Yeşil Tahtanın arka bölmesi ile LED ekranın bölmesi birbirinden DKP sac ile bölünecektir. Bu bölme kolay sökülebilir yapıda olacaktır.

Etkileşimli tahta kilit sistemi sol/sağ yan orta kısımda beyaz tahtayı kilitleyebilecek şekilde veya beyaz tahta üzerinde yer alan mandallı tutamaç içerisinde olacaktır.

Kilitler açılarak kolayca değiştirilebilecek şekilde montaj edilecektir. Kilitlerin çalışmasına yönelik; açma ve kapatma/kilitleme fonksiyonelliğinde sıra dışı zorlayıcı bir kuvvet gerektirmeyecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_9), (Bakınız EK-5, Şekil_9_a)

Etkileşimli tahta çerçevesi kapalı ve kilitli durumda iken dışardan müdahaleye imkan vermeyecek, üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

Etkileşimli tahtanın ön orta alt kısmında silgi, kalem vb. araçları koymak için aparat olacaktır. (Bakınız EK-5, Şekil_10)

Etkileşimli tahtada kullanılacak kablo girişleri bağlantı prizi tarafında, Etkileşimli tahta kafesinin altından kablo kanalı (kablo kanalının duvara sıfır monte edilerek sonlandırıldığı dikkate alınmalıdır.) dar kenarına uyumlu dar çapı 50 mm oval giriş bulunacaktır. Giriş kenarları kabloları kesmeyecek özellikte veya düşmeyecek bir kenarlığa sahip olacaktır.

Etkileşimli tahta çerçevesine ait yüzeylerde, deliklerde ve kenarlarda çapak, kesici yapılar olmayacaktır.

Etkileşimli tahta ve çerçevesinin farklı konumlarına ait profil görüntüleri yer almaktadır. Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanıma hazır konumda (Bakınız EK-5, Şekil_11_a), Yeşil tahta-beyaz tahta ve 65" LED ekran görünür konumda (Bakınız EK-5, Şekil_11_b), Beyaz tahta + 65" LED kullanıma hazır konumda (Bakınız EK-5, Şekil_11_c).

Duvar boyutu 270cm - 350 cm aralığındaki sınıflara aşağıdaki tahta boyutları kullanılacaktır.

Kafes Yapısı, en az t=2,00mm kalınlığında alüminyum extrüzyon malzemeden yapılacaktır. Aliminyum extrüzyon en boyutu "D" (Xmm), LED ekranın derinliğine bağlı olarak İstekli tarafından değiştirilebilir. Kafes yapısını oluşturan her bir kenar tek parçadan oluşacaktır.(Bakınız EK-6, Şekil_1), (Bakınız EK-6, Şekil_2)

Kafes yapısında kullanılan alüminyum malzemelerin hepsi eloksallı olacaktır. (Bakınız EK-6, Şekil_1)

Kafes, yarı modüler veya modüler çerçeve yapısında olacaktır. Montaj sonrası iskelet ebatları W=2600 x H1=1050 x H2=1950mm x D=en fazla 300mm olacaktır. Bu çerçeve yapı, kafes köşelerinde, cıvatalı bağlantılar ile birleştirilecektir. (Bakınız EK-6, Şekil_2)

Kafesin her kenarda en az 2 ( iki ) noktadan olmak üzere; cıvatalı olarak, bağlanacaktır. Kafesteki mekanik birleştirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus cıvata bağlantı seti ( Cıvata, pul, somun, yaylı rondela, vb. ) ile yapılacaktır.

Kafesin yan yüzeylerinden baskı yapıldığında, içeriye doğru esnemeyecek şekilde montajı sağlanacaktır.

Etkileşimli tahta çerçevesi monitör boşluğunda 65" monitöre uygun askı aparatı bulunacaktır. Askı aparatı demonte yapıda en az 40x20x2mm profil ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmiş yapıda en az 3 taşıyıcı ayak ve ağırlık merkezine uygun şekilde yerleşim yapılacaktır. Ekran montaj paneli t=2mm kalınlığında DKP-6112 DC 01 malzemeden bükümlerle kuvvetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, duvara en az 2 noktadan en az 10x70 çelik dübeller ile bağlanacaktır. (Bakınız EK-6, Şekil_4) Ayakların zemine montajının yapıldığı noktalarda, süpürgelik vb. çıkıntılara zarar vermeyecek eğimde tasarlanabilecektir.

Askı aparatının taşıyıcı ayakları MEB’in onaylayacağı modüler yapıda tek tipe olup sağ/sol ve yükseklik (H2=1950mm veya H2=1850mm) seçeneklerıne olanak sağlayacaktır. MEB, tahta yüksekliğini montaja başlamadan önce okul türüne göre H2=1950mm veya H2=1850 mm olarak belirleyebilecektir. (Bakınız EK-5, Şekil_2)

Kafes kurulu iken beyaz tahta ve yeşil tahta, önden sökülebilir ve takılabilir olacaktır. Kafes kurulu iken LED ekran askı aparatına önden veya yeşil tahta bölümünden kaydırılarak monte edilecektir.

Beyaz tahta sağa sola kaydırma sistemi en az 20.000 defa aç/kapa işlemine dayanıklı olacaktır.

Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanılabilir alanı en fazla olacak şekilde planlanacaktır.

Kafes içerisinde; Beyaz tahta iki bölümden oluştuğu için, ekran ve yeşil tahtanın önünde olacaktır. MEB’in uygun göreceği şekilde, beyaz tahta ile yeşil tahta üstüste konumdayken, aralarında en az 30mm boşluk bırakacak bir tasarım yapılacaktır. Beyaz tahta bölümleri üstten en az iki noktadan dört tekerlekli olacak şekilde, hareketli alttan merkezlemeli olacaktır.

Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalarında stoper olacaktır.

Beyaz tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. tahtanın rengi beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır. (Bakınız EK-6, Şekil_5)

Beyaz tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında ki sunta yonga levha malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır.

Beyaz tahtanın çevresi en az 1mm‘lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

Beyaz tahtanın ön sağ alt kısmına, sağa sola kaydırma esnasında kullanılmak maksatlı max 50mm çapında metal veya plastik topuz (tutamaç) eklenecektir. Bu tutamaç üzerinde yer alan bir mandala basılarak tahta kaydırılabilecek, mandal bırakıldığında serbest olarak kayması engellenecektir.

Yeşil tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. tahtanın rengi yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, tebeşir kullanımına uygun olacaktır.

Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır.

Yeşil tahta yüzeyi en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Tahta yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, tebeşir kullanımına uygun olacaktır. Yeşil tahtanın diğer yüzü de, en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Bu yüz beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır.

Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine, en az 0.40 mm kalınlığındaki beyaz emaye metali presle yapıştırılacaktır.

Yeşil tahtanın çevresi en az 1mm’lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

Yeşil ve beyaz tahta için kullanılan emaye kaplı levhanın seramik sertliği uluslararası kalite standardı EN101 normuna  uygun olacaktır..

Beyaz yazı tahtasının arka yüzeyine en az 0,30 mm kalınlığında galvanizli sac yeterli basınçta kontak tutkalı ile yapıştırılacaktır.

Yeşil ve beyaz tahtaların her iki yüzey kaplaması eksiksiz ve tek parça olacaktır.

Yeşil ve beyaz tahtaların yüzeylerinde herhangi bir gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

Kafes içerisinde yeşil tahta ekranın sağ yan kısmında hareketsiz sabit yapıda alt kısımdan merkezlemeli üst köşe kısımlarından 1’er adet cıvata bağlantı seti ile kolay sökülebilir yapıda bağlanacaktır. Yeşil veya beyaz yüzlerden hangisinin önde olacağı montaj sırasında belirlenecektir.

Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt profil tam boyunca alt kısma 15mm çapında, max 100mm aralıklarla delikler ilave edilecek olup tahliye kolaylığı için Beyaz tahta sağ-sol yan alt kısmına tahta kalınlığı kadar, tahta alt taban kısmına değerek süpürme işlemini gerçekleştirecek kadar kıl fırça monte edilecektir. Ayrıca profilin sağ ve sol tarafında kalan boşlukta tebeşir veya toz birikmesini engellemek için, her iki yandaki son  delikler 15mm genişliğinde ve 100mm uzunluğunda olacaktır.

Yeşil Tahta tebeşir tozundan Ekranı korumak maksatlı yeşil tahta (beyaz tahta arkasına değecek şekilde) sağ kısmına Genişliği en az 25mm yüksekliği yeşil tahta yüksekliği boyunca  kıl fırça monte edilecektir.

Yeşil Tahtanın arka bölmesi ile LED ekranın bölmesi birbirinden DKP sac ile bölünecektir. Bu bölme kolay sökülebilir yapıda olacaktır.

Etkileşimli tahta kilit sistemi sol/sağ yan orta kısımda beyaz tahtayı kilitleyebilecek şekilde veya beyaz tahta üzerinde yer alan mandallı tutamaç içerisinde olacaktır.

Beyaz Tahtalar iki bölümden oluştuğu için tahta kilitlendikten sonra iki bölüm açılmayacak şekilde tasarlanacaktır. İki beyaz tahta açık konumda iken LED ekran bölmesini tam olarak kapatacaktır. Açık konumda iken, orta kısımda bulunan beyaz tahta diğer beyaz tahtanın altına geçmeyecek şekilde stoper bulundurulacaktır.

Kilitler açılarak kolayca değiştirilebilecek şekilde montaj edilecektir. Kilitlerin çalışmasına yönelik; açma ve kapatma/kilitleme fonksiyonelliğinde sıra dışı zorlayıcı bir kuvvet gerektirmeyecektir.

Etkileşimli tahta çerçevesi kapalı ve kilitli durumda iken dışarıdan müdahaleye imkan tanıyacak üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

Etkileşimli tahtanın ön orta alt kısmında silgi, kalem vb. araçları koymak için aparat olacaktır.

Etkileşimli tahtada kullanılacak kablo girişleri bağlantı prizi tarafında, Etkileşimli tahta kafesinin altından kablo kanalı (kablo kanalının duvara sıfır monte edilerek sonlandırıldığı dikkate alınmalıdır.) dar kenarına uyumlu dar çapı 50 mm oval giriş bulunacaktır. Giriş kenarları kabloları kesmeyecek özellikte veya kenarlığa sahip olacaktır.

Etkileşimli tahta çerçevesine ait yüzeylerde, deliklerde ve kenarlarda çapak, kesici yapılar olmayacaktır.

Etkileşimli tahta ve çerçevesinin farklı konumlarına ait profil görüntüleri yer almaktadır. (Bakınız EK-6, Şekil_7)

# GARANTİ, STANDART ve KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Etkileşimli Tahta en az 5 yıl garanti kapsamı içinde olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. ET ve bileşenlerine ait CE belgesi teklifle birlikte sunulacaktır.

Garanti süresi, Etkileşimli Tahtanın montajı sonrasında ET Takip Sistemi üzerinde düzenlenecek muayene ve kabul raporları ile başlayacaktır. Sipariş edilen yedek malzemelerin garanti süresi ise, montaj ve kurulumlarından sonra bu malzemeler için düzenlenecek muayene ve kabul raporları ile başlayacaktır.

Kullanıcı hatası durumunun tespiti, okul müdürü ve teknik servis tarafından yapılacak olup, anlaşmazlık durumunda il BT koordinatörü hakemliğinde konu netleştirilecektir.

İsteklinin, tamamı kendisine veya alt yüklenicisine ait Türkiye çapında 7 farklı coğrafi bölgeyi kapsayacak şekilde, TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip servis ağı bulunacaktır. Sözkonusu servis ağlarına ait  TSE Hizmet yeri yeterlilik belgelerini gösteren liste, sözleşme imzalanıncaya kadar İdareye sunulacaktır.

Garanti kapsamında gereken ilave montaj, de-montaj, nakliye, sigorta ve hamaliye işlemleri her türlü masraf kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından yapılacaktır.

Yüklenici, garanti süresince arıza takibi yapmak amacıyla bir çağrı merkezi oluşturacaktır. Çağrı merkezi mesai saatleri içerisinde çalışacak ve ülke çapında tek bir numaradan ücretsiz olarak ulaşılacaktır.

Arızalar, Yüklenici tarafından oluşturulacak bir arıza takip sistemi üzerinden takip edilecektir. Çağrı merkezi tarafından oluşturulan arıza kayıtları da, oluşturulacak bir arıza takip numarası üzerinden izlenebilecektir.

Garanti süresince, tüm ürünler için yapılan çağrıların istatistikî raporları (Merkez-Taşra/Birim, tarih, saat, donanım bilgileri, arızalar, sonuçları, müdahale tarihi ve saati, müdahale süreleri vb.) Yüklenicinin MEB’e sağladığı arayüzlerden  çekilebilecektir.

MEB tarafından talep edilmesi halinde, Yüklenicinin arıza kayıt sistemine arızaların veri entegrasyonu yoluyla iletilebilmesi için gerekli tüm katkı ve destek, Yüklenici tarafından en hızlı şekilde sağlanacaktır.

Arıza veya sorunun başlangıcı, iletişim araçlarından (telefon, e-posta, internet, fax vb.) birisi kullanılarak Yüklenicinin çağrı merkezine bildirimin yapıldığı tarih ve saattir. Bu hususta ihtilaf olması durumunda MEB tarafından tutulan kayıtlar esas alınacaktır.

Yüklenici arıza yapan garantili ET’nin arızasının giderilmesi için, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren iki (2) gün içinde ürüne doğrudan müdahale edecek ve en geç  dört (4) gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalışır hale getirecektir. Arızanın dört (4) günlük süre içerisinde giderilememesi halinde, aynı gün, onuncu (10) güne kadar kullanılmak üzere birebir aynı özellikte çalışır durumda bir ürün verecektir. On (10) günlük süre içerisinde firma tarafından onarım gerçekleştirilemedi ise bedelsiz olarak ürünün yenisi çalışır vaziyette teslim edilecek ve kurulacaktır.

Yüklenici, arıza yapan ET’ye, kendisine bildirimin yapıldığı tarihten itibaren iki (2) gün içerisinde müdahale etmediyse, belirtilen iki (2) günlük süreyi aşan her gün için ET’nin sözleşme bedelinin %1’i kadar ceza ödeyecektir.

Yüklenici, arıza yapan ET’yi, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren iki (2) günlük süre içerisinde müdahale ettiği halde, dört (4) günlük süre içerisinde bütün fonksiyonlarıyla çalışır halde teslim etmemişse, belirtilen dört (4) günlük süreyi aşan her gün için ET’nin sözleşme bedelinin %2’si kadar ceza ödeyecektir.

Yüklenici, on (10) günlük süre içerisinde ET’yi tüm fonksiyonlarıyla çalışır halde teslim edememiş ve ürünün yenisini çalışır halde teslim etmemişse, on (10) günlük süreyi aşan her gün için ET’nin sözleşme bedelinin %3’i kadar ceza ödeyecektir.

Belli bir arıza için aynı anda birden fazla ceza durumu oluşması durumunda, bu cezalardan en yüksek olan uygulanacaktır. Hiçbir koşulda toplam ceza miktarı ET’nin sözleşme bedelini aşamaz.

Arıza giderme ve ceza işlemlerinde belirtilen süreler iş günü olarak hesaplanacaktır.

Herhangi bir ET’nin onarımı mümkün olmadığı için değiştirilmesi gerekirse, yeni bir ürün ile değiştirilecektir.

LED Ekran'da 3,3,5 (3 karanlık, 3 aydınlık olmak üzere en fazla 5 hatalı pixel) endüstri kuralına uygun sayıda ölü piksel olabilecektir.  Garanti süresince daha fazla hatalı piksele sahip ürünler Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. Sınırlar içerisinde kalsa bile, hatalı piksele sahip olan ürün sayısı, garanti kapsamındaki ET miktarının en fazla %5’i kadar olabilecektir. %5’i geçmesi halinde ise, en yüksek ölü piksel sayısına sahip ET’lerden başlayarak yenisiyle değiştirilecektir.

İhale üzerinde kalan İstekli, en geç sözleşme imzalanana kadar, Etkileşimli Tahtaya ait yedek parçaların birim fiyatlarını gösteren liste ile bu listede yer alan parçaları garanti süresi ve garanti süresi bitiminden itibaren 5 yıl süreyle listede belirtilen birim fiyatlar üzerinden temin edeceğine dair kendisi ve üretici firma veya Türkiye distribütörünün onayını taşıyan taahhüdü MEB’e sunacaktır. Bu taahhüdün verilmemesi halinde, ihale üzerinde kalan İsteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina ettiği kabul edilecektir.

Garanti kapsamında kullanıcı hatalarından kaynaklanan durumlar için kullanılacak yedek parçaların birim fiyatları, İstekli tarafından EK-7’de belirtilen biçimde, Dokunmatik LED ekran, ETB ve mekanik bileşenler için ayrı ayrı olmak üzere sunulacaktır.

Garanti süresi içerisinde MEB ‘in talep etmesi durumunda yapılacak ET yer değiştirmeleri ve montaj demontaj işleri için kullanılacak birim fiyatlar EK-7_Tablo-5’de verilecektir.

İsteklinin Etkileşimli Tahta için taahhüt ettiği yedek parça birim fiyatlarının toplamı, söz konusu Etkileşimli Tahta ihale birim fiyatının 1,5 (birbuçuk) katından fazla olmayacaktır.

Yedek parça listesinde fiyat belirtilmeyen parçaların tamamı, Yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. Yüklenici yedek parça temin etmekle yükümlü olduğu süre boyunca temin etmeyi taahhüt ettiği yedek parça fiyatlarında indirim olması veya piyasa koşullarında daha ucuzunun bulunması durumunda, indirimli fiyatları MEB’e yansıtacaktır.

# SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

Etkileşimli Tahta, taşınmaya uygun ve tüm aksesuarları ile orijinal ambalaj içerisinde olacaktır.

Aksesuar listesi, orijinal Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu,  yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi,  makinelerin ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

Etkileşimli Tahta çerçevesi, çerçeve iskelet yapısının sağ yan üst kısmına sürekliliği sağlamak amacı ile proje adı, Yüklenici firmanın adı, telefon ve faks numarasını (alan kodu ile birlikte), Seri numarası, garanti başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren PVC kaplı en az 50x100 mm ebadındaki metal levha monte edilmiş (4 noktadan perçinli) olacaktır. Yazılan bilgiler silinmeyecek ve çıkmayacak özellikte olacaktır.

Etkileşimli Tahta çerçevesi; çerçeve iskelet yapısının sağ yan üst kısmına sürekliliği sağlamak amacı ile temel bakım ve temizleme talimatlarını içeren PVC kaplı en az 100x100 mm ebadındaki metal levha monte edilmiş (4 noktadan perçinli) olacaktır. Yazılan bilgiler kolay okunabilir, silinmeyecek ve çıkmayacak özellikte olacaktır.

# MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA

Tüm şartname ve eklerinde tanımlanan donanımlar ve yazılımlar ücretsiz olarak kurulacak, gerekli güncelleme işlemleri yapılmış halde ve işler vaziyette teslim edilecektir.

Etkileşimli tahta çerçevesi, düz duvara sıfır konumda, bağlantı kanalına göre uyumlu monte edilecektir. Montaj EK-5 ve EK-6’ya uygun olarak yapılacaktır.

Montaj sonrası bağlantı kabloları boyunca ekran arkasından spiral ile toplanacaktır. Kablolar montaj sonrasında dışarıdan görünmeyecek, harici müdahale ile ET’nin ön kısmından ulaşılarak sökülemeyecektir.

# ET TAKİP SİSTEMİ

Ürünlerin kabul, muayene ve envanter takibini yapabilmek amacıyla, Yüklenici tarafından oluşturulacak bir ET Takip Sistemi, sözleşme imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde hazırlanarak MEB’e teslim edilecektir. MEB tarafından yapılacak bütün Muayene ve Kabul işlemleri, bu sistem üzerinden yapılacaktır.

Bu sistemin üzerinde çalıştığı sunucular, MEB tarafından gösterilecek lokasyona kurulacaktır. Bu sistemlere internet üzerinden erişilebilecektir.

Okul yönetimi, okul kodunu girerek, sistemde kayıtlı okul yöneticisine ait cep telefonuna SMS olarak gönderilecek tek kullanımlık sayısal şifreyi kullanarak bu sistemin arayüzüne erişebilecektir.

Kabul tutanakları bu sistem üzerinden alınacak çıktılarla düzenlenerek imzalanacak ve imzalı hali taranarak sisteme yüklenecektir.

Sistem üzerinden, teslimatı yapılan ve yapılmayan ürünler, kabulu yapılan ve yapılmayan ürünler, ürünlerin garanti durumları vb. tüm bilgileri takip edilebilecektir. MEB tarafından talep edilmesi durumunda,  bu sistem Yüklenici tarafından MEB’in kendi envanter yönetim sistemleriyle entegre edilecektir.

Sözleşme imzalanması sonrasında MEB’in onayladığı formatta hazırlanan bu sistem üzerinden, projeye ait raporlar MEB tarafından çekilebilecektir. Bu raporlar PDF, excel vb. formatlarda dış ortama aktarılabilecektir.

Bu sistem üzerinden bölge/il/ilçelere, dağıtım yapılan/yapılmayan okullara, kabul yapılan/yapılmayan ürünlere göre listeleme yapılabilecek ve bu kriterlere göre raporlar oluşturulabilecektir.

ET Takip Sistemine ait arayüz detayları, Sözleşme imzalandıktan sonra MEB tarafından onaylanacaktır.

# EKLER:

EK-1	Marka/Model Tablosu

EK-2	EMC Test Adımları Formu

EK-3	LVD Test Adımları Formu

EK-4	"Eğitimde FATİH Projesi" Logosu Özellikleri

EK-5	Etkileşimli Tahta ve Çervesinin Montaj Resmi  (350cm’den Büyük Sınıflar için)

EK-6	Etkileşimli Tahta ve Çervesinin Montaj Resmi  (270cm-350cm arası Sınıflar için)

EK-7	Yedek Parça Fiyat Tablosu

EK-1 MARKA/MODEL TABLOSU

|  | ÜRETİCİ FİRMA | MARKA | MODEL | ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYAR I | Anakart |  |  |  |  |
|  | İşlemci |  |  |  |  |
|  | Görüntü İşlemcisi |  |  |  |  |
|  | Ana Bellek |  |  |  |  |
|  | SSD Disk |  |  |  |  |
|  | Ethernet |  |  |  |  |
|  | Kablosuz Wifi Adaptör |  |  |  |  |
|  | Ses Kartı |  |  |  |  |
|  | Kasa |  |  |  |  |
| LED EKRAN | Panel |  |  |  |  |
|  | Ekran |  |  |  |  |
|  | Cam |  |  |  |  |
|  | Dokunmatik Ekran |  |  |  |  |

EK-2 EMC TEST ADIMLARI FORMU

| NO | TEST ADIMLARI | UYGULANDI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 3.0 desteği açılacaktır. |  |
| 2 | Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır. |  |
| 3 | EMC testlerinde CE belgesine sahip USB bellek kullanılacaktır. |  |
| 4 | TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan ET test konfigürasyonu portları doluluğu aşağıdaki gibi olacaktır; a. Etkileşimli Tahta üzerindeki USB çıkışına 1 adet CE sertifikalı USB bellek takılacaktır. b. Etkileşimli Tahta üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır. c. ETB üzerinde kart okuyucu varsa SD kart takılacaktır. |  |
| 5 | Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmeyecektir. |  |
| 6 | Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmayacaktır. |  |
| 7 | EMC testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir. |  |
| 8 | Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde çalışacaktır. |  |
| 9 | Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır. |  |
| ……………………………….. firmasına ait Etkileşimli Tahtaya ait ………………... Nolu EMC Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıştır. Testi yapan laboratuarın kaşesi Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı …/… /2013 İmza |

| EK-3 LVD TEST ADIMLARI FORMU |
| --- |
| NO | TEST ADIMLARI | UYGULANDI |
| 1 | Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 3.0 desteği açılmıştır. |  |
| 2 | Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılmıştır. |  |
| 3 | LVD test adımlarından olan ısı testi 40 derecede yapılmıştır. |  |
| 4 | LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through insulation" fiziki olarak kontrol edilmiştir. |  |
| 5 | Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanmıştır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmemiştir. |  |
| 6 | Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmamıştır. |  |
| 7 | LVD testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının "spread spectrum" özelliği kapalıdır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılmış, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilmiştir. |  |
| 8 | Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde çalışacaktır. |  |
| 9 | Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu değildir. |  |
|  | ……………………………….. firmasının Etkileşimli Tahtaya ait …………….. Nolu LVD Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıştır. |  |
|  | Testi yapan laboratuarın kaşesi |  |
|  | Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı |  |
|  | …/… /2013 |  |
|  | İmza |  |

EK-4 "EĞİTİMDE FATİH PROJESİ" LOGOSU ÖZELLİKLERİ

- Etkileşimli tahtanın logosu dijital ortamda ve vektörel formatta olup bu formatı  Yüklenici YEĞİTEK'den talep edecektir.

- Logo yapışkanlı etiket "sticker" haricinde uygun baskı metodu (Serigrafi, Tampon, In-Mold Roller baskı yöntemlerinden herhangi biri) ile direk malzeme/yüzey üzerine kalıcı ve çıkmayacak şekilde basılacaktır.

- "Eğitimde FATİH Projesi" Logosu;

  - Ekranın görünür yerinde simetrik yapıyı bozmayacak yapıda olacaktır.

  - İsteklinin önerileriyle birlikte, MEB ürüne özgü yapıyı göz önünde bulundurarak logonun konumu ve büyüklüğüne karar verecektir.

- Üretim öncesi Logo uygulamasının örneğinin MEB’ce görülmesi sağlanacaktır. Üretim sırasında renklerde oluşacak "renk kirlenmesi" kabul edilmeyecektir.

EK-5 ETKİLEŞİMLİ TAHTA ve ÇERÇEVESİNİN MONTAJ RESMİ (350 cm Büyük Sınıflar için)

(Şekil_1_a)

- (Şekil_1_b)

- (Şekil_2)

- (Şekil_3)

- (Şekil_4)

- (Şekil_5_a)

- (Şekil_5_b)

- (Şekil_5_c)

- (Şekil_5_d)

- (Şekil_5_e)

- (Şekil_5_f)

- (Şekil_5_g)

- (Şekil_6_a)

- (Şekil_6_b)

- (Şekil_6_c)

- (Şekil_7_a)

- (Şekil_7_b)

- (Şekil_7_c)

- (Şekil_8_a)

- (Şekil_8_b)

- (Şekil_9)

- (Şekil_11_a)

- (Şekil_11_b)

- (Şekil_11_c)

EK-6 ETKİLEŞİMLİ TAHTA ve ÇERÇEVESİNİN MONTAJ RESMİ (270cm-350 cm Arası Sınıflar için)

- (Şekil_1)

- (Şekil_2)

(Şekil_3)

- (Şekil_4)

- (Şekil_5)

- (Şekil_6)

- (Şekil_7)

EK-7 YEDEK PARÇA BİRİM FİYAT TABLOSU

(Tablo_1)

(Tablo_2)

(Tablo_3)

(Tablo_4)

(Tablo_5)